## Slide 1: Propuesta de Gemelo Digital para el Proceso de Potabilización en Hidrológicas desde la visión de la Industria 4.0
Noviembre, 2019
Tutor: PhD. Juan Cardillo
Cotutor: PhD. Edgar Chacón
Tesista: Br. Ysis Lacruz

## Slide 2
CAPÍTULO I
Introducción

## Slide 3
Introducción
CAPÍTULO I:
I4.0 ofrece nuevos métodos para encarar los procesos complejos de sistemas críticos, aquellos que son clave en el desarrollo humano e industrial.
Durante los próximos diez años los factores de riesgo de mayor impacto estarán relacionados con el agua, definiendo como un problema la disponibilidad, el gasto excesivo y la calidad.

## Slide 4
Antecedentes
CAPÍTULO I:
1600
1924
Clarificación y acueductos.
Evitar propagación de enfermedades.
Uso del cloro para desinfección.
Filtrado con carbón activado.
Modelo de la unidad de potabilización de agua, orientado a sistemas de control supervisorio.
Rojas J, Cerrada M.
2015
Gemelo digital de planificación en base a simulaciones, seguimiento del la producción y evaluación de desempeño.
Mrosik J., Siemens, AADECA
2018
Revolución inteligente del agua, un reto social. TadaKu, análisis de datos e Inteligencia Artificial.
Lietha V., ABB

## Slide 5
Planteamiento del Problema
CAPÍTULO I:
Se propone desarrollar los modelos de comportamiento del proceso de potabilización, que incluye el modelo de proceso, el modelo de flujo de producto y el modelo de los recursos, con el fin de determinar el modelo operacional (secuencia de operaciones) para establecer el gemelo digital de la unidad de potabilización.

## Slide 6
Objetivos
CAPÍTULO I:
Generar la propuesta de un gemelo digital de la unidad de potabilización de una hidrológica desde la visión de la industria 4.0, basado en Sistemas Híbridos.
Objetivo General:
Objetivos Específicos:
Determinar los modelos de comportamiento de la unidad de potabilización.
Establecer las condiciones de conmutación de los modelos obtenidos desde el punto de vista de sistemas a eventos discretos.
Generar el modelo de comportamiento desde el punto de vista de los sistemas híbridos.
Implementar el modelo de comportamiento de la unidad de potabilización en un ambiente de simulación.
Establecer condiciones para generar el gemelo digital e incorporarlas al ambiente de simulación.

## Slide 7
Metodología
CAPÍTULO I:
Revisión bibliográfica pertinente, con base en el estudio del proceso de potabilización y en la evolución que ofrece la industria 4.0 como enfoque en la integración de procesos.
Estudio del modelo de negocios que rige a la industria hidrológica.
Determinación de los modelos del proceso, para realizar la sistematización basada en condición.
Definición del proceso como una unidad holónica de producción, en base al enfoque de la Industria 4.0.
Para el desarrollo de las simulaciones en el computador son usados modelos discretos, el software Epanet y el toolkit para MATLAB, debido a la imposibilidad de implantarlo en el proceso real.

## Slide 8
CAPÍTULO II
Marco Teórico

## Slide 9
Sistemas de Suministro de Agua Potable, hacia la I4.0
CAPÍTULO II:
Forman parte de los sistemas críticos debido a la importancia de la industria hidrológica, un proceso clave para el bienestar común y la persistencia de otros sistemas; aunado a que dependen de un recurso limitado y vulnerable como lo es el agua.
(Cardillo et al, 2018)

## Slide 10
Industria 4.0
CAPÍTULO II:
Componentes principales:
Sistemas Ciber-Físicos
Internet (Industrial) de las Cosas, I(I)oT
Analítica de Datos
Empresa Inteligente
Es la integración de dispositivos físicos con sensores y software en red, utilizados para predecir, monitorear, controlar y planificar, en pro de mejores resultados industriales.
(Otto et al, 2015)

## Slide 11
I4.0: Sistemas Ciber-físicos
CAPÍTULO II:
(Lee et al, 2018)
“Sistemas físicos y de ingeniería cuyas operaciones son supervisadas, controladas, coordinadas e integradas por un núcleo informático y de comunicaciones.”
(Monostori et al, 2018)

## Slide 12
I4.0: Internet de las Cosas
CAPÍTULO II:
(Boyes et al, 2018)
Sistema que comprende objetos inteligentes en red, tecnologías de información y plataformas de computación en la nube, que permiten acceso, análisis, recopilación, comunicación e intercambio de información en tiempo real, inteligente y autónomo.

## Slide 13
I4.0: Analítica de Datos
CAPÍTULO II:
Consiste en la extracción de datos de distintas fuentes y analizarlos con el fin de obtener información útil, necesaria para tomar mejores decisiones corporativas y plantear estrategias.
(Qing et al, 2018)

## Slide 14
I4.0: Empresa Inteligente
CAPÍTULO II:
Fábricas donde los sistemas Ciber-Físicos se comunican a través del IoT, colaborando con los demás componentes y operadores en la ejecución de tareas.
(Otto et al, 2015)
(https://metasmartfactory.com, 2019)

## Slide 15
Gemelo Digital
CAPÍTULO II:
Representación digital de una entidad o sistema del mundo real a través de la información obtenida de sensores o automatismos, permitiendo la interconexión de procesos.
(Freiberger et all, 2017)

## Slide 16
Modelo de Conocimiento
CAPÍTULO II:
Un modelo es la representación en un lenguaje entendible que expresa el comportamiento de un fenómeno.
El modelo de procesos industriales se basa en el modelo de negocio y el modelo de producción.
El modelo de conocimiento abarca las condiciones operativas del proceso, el flujo de producto y los recursos.

## Slide 17
Modelo Híbrido
CAPÍTULO II:
Es la representación de las transiciones discretas y la evolución de las dinámicas continuas, afectadas por eventos discretos.
Redes de Petri
Sistema continuo

## Slide 18
Hidrológicas
CAPÍTULO II:
Las hidrológicas son una empresa de servicio cuya misión es proporcionar agua potable a una población, utilizando para ello las fuentes que proporciona la naturaleza, procesando el agua y devolviéndola al ambiente.

## Slide 19
Hidrológicas
CAPÍTULO II:

## Slide 20
Hidrológicas
CAPÍTULO II:

## Slide 21
Modelo de una Unidad de Producción
CAPÍTULO II:
Cada etapa o eslabón de la cadena de valor del flujo de producción, es vista como una unidad de producción; continua, lotes, manufactura, híbrida, dependiendo de la evolución del producto.

## Slide 22
Proceso de Potabilización del Agua
CAPÍTULO II:

## Slide 23
Proceso de Potabilización del Agua
CAPÍTULO II:

## Slide 24
Condiciones de Calidad
CAPÍTULO II:
Turbidez:
Agua cruda captada menor a 100 NTU.
De superar los 100 NTU, se requiere mayor cantidad de coagulante, afectando costos.
Consumo humano a menos de 2 NTU.
Los valores varían según las condiciones climáticas.
Instrumento: Turbidímetro.
Color Aparente:
Límite permisible para aguas potabilizadas menor a 15 PCU.
Instrumento: Espectrofotómetro.
pH:
Valores entre 6,9 y 9.
Instrumento: pH-metro.

## Slide 25
Unidad de Coagulación
CAPÍTULO II:
Entrada:
Agua cruda, captada de una fuente.
Proceso:
Se trata de realizar una mezcla rápida mientras se añaden los químicos coagulantes.
El tiempo de residencia es corto, dependerá del flujo de entrada adecuado al resalto hidráulico existente.
Los químicos permiten la reacción de las partículas coloidales.
Salida:
Agua con químicos coagulantes

## Slide 26
Unidad de Floculación
CAPÍTULO II:
Entrada:
Agua con coagulante + químicos añadidos.
Proceso:
Se realiza una mezcla lenta para permitir la aglomeración de partículas coloidales.
Tiempo de retención entre 20 y 30 min, dependiendo del estudio de jarras.
Agitador mecánico en el caso de estudio, regulación de frecuencia según cálculos de gradiente.
Salida:
Agua con flóculos.

## Slide 27
Unidad de Sedimentación
CAPÍTULO II:
Entrada:
Agua con flóculos formados
Proceso:
Tanque con láminas inclinadas 60° que retienen los flóculos en suspensión provenientes de la unidad anterior.
Tiempo de retención entre 2 y 4 h, dependiendo del estudio de jarras.
El flujo que pasa a la siguiente unidad es recolectado por canales en la parte superior del tanque.
Es necesario realizar lavados periódicamente, dependiendo de la calidad de la fuente.
La condición de lavado será determinada por la turbidez o la altura en el tanque.
Salida:
Agua laminar sin flóculos.

## Slide 28
Unidad de Filtración
CAPÍTULO II:
Entrada:
Agua clarificada
Proceso:
Se hace pasar el agua por un medio poroso para retener los sólidos que la decantación no logró remover.
Tiempo de filtrado en filtros rápidos 120-360 m3/m2/día.
Es necesario realizar retrolavados periódicamente con agua ya purificada, dependiendo de la calidad de la fuente, buscando que el gasto del recurso sea mínimo.
La condición de lavado será determinada por la turbidez o la altura en el tanque.
Salida:
Agua sin sedimentos

## Slide 29
Unidad de Desinfección
CAPÍTULO II:
Entrada:
Agua filtrada
Proceso:
Se hace uso de agentes químicos que destruyen los microorganismos.
La dosis de desinfectante se determina en el laboratorio.
Salida:
Agua potabilizada

## Slide 30
Unidad Holónica de Producción
CAPÍTULO II:

## Slide 31
Hidrológicas como modelo UPH
CAPÍTULO II:

## Slide 32
Epanet
CAPÍTULO II:
Es un programa orientado al análisis de los procesos de distribución de agua y el seguimiento de calidad, donde se conjugan algoritmos de cálculos e interfaz gráfica que permiten plasmar los componentes de una red hidráulica (tuberías, tanques, bombas, válvulas, reservorios)

## Slide 33
CAPÍTULO III
Modelos del Gemelo Digital para Potabilización

## Slide 34
Condiciones de Operación
CAPÍTULO III:
Toda unidad inicia, opera y se detiene, asociado a estados de arranque, operación y parada.
Arranque (A)
Operando (O)
Parada (P)
Normal (N)
Degradado (D)
Fallo (F)

## Slide 35
Unidad de Coagulación
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 100 6,5 < pH < 9 | Cantidad suficiente de químicos para adicionar. Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. | Cantidad de coagulante adecuada.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 100 pH < 6,5 , pH > 9 | Cantidad limitada o nula de químicos para adicionar. Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo. Mantenimiento de la unidad. | Cantidad de coagulante fuera del rango ideal.
Falla | Qi  0 | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. | 
Qp = Caudal de producción

## Slide 36
Unidad de Floculación
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 100 6,5 < pH < 9 Nivel del tanque adecuado. | Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. Válvula de desagüe cerrada, en funcionamiento. Mezclador mecánico en funcionamiento. | Cumplimiento del gradiente de velocidad y tiempo de retención, según los cálculos. Formación de flóculos.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 100 pH < 6,5 , pH > 9 Nivel por debajo o por encima del ideal | Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo, o sin exceso de perdidas en el caso del desagüe. Mantenimiento de la unidad. | Poca formación de flóculos (denota falla en cálculos de gradiente, frecuencia de aspas o coagulante de la unidad anterior)
Falla | Qi  0 | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. Válvula de desagüe en falla, pérdida del fluido. | 

## Slide 37
Unidad de Sedimentación
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 10 6,5 < pH < 9 Nivel del líquido dentro de los límites. | Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. Válvula de desagüe cerrada, en funcionamiento. | Cumplimiento del gradiente de velocidad y tiempo de retención, según los cálculos. Formación de flóculos.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 10 pH < 6,5 , pH > 9 Nivel del agua por encima por de lo esperado. | Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo, o sin exceso de perdidas en el caso del desagüe. Mantenimiento de la unidad. | Poca formación de flóculos (denota falla en cálculos de gradiente, frecuencia de aspas o coagulante de la unidad anterior)
Falla | Qi  0 Nivel del tanque por debajo de lo esperado, el proceso se detiene. | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. Válvula de desagüe en falla, pérdida del fluido o imposibilidad de realizar el vaciado de lodos. | 

## Slide 38
Unidad de Filtración
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 5 6,5 < pH < 9 Nivel del líquido dentro de los límites. | Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. Válvula de desagüe cerrada, en funcionamiento. Lecho filtrante no colmatado. | Tiempo de retención ideal para evitar el aumento del nivel.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 5 pH < 6,5 , pH > 9 Nivel del agua por encima de lo esperado. | Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo, o sin exceso de perdidas en el caso del desagüe. Mantenimiento de la unidad. | Tiempos de retención altos, denota faltas previas en el proceso y pronta colmatación de filtros.
Falla | Qi  0 Nivel del agua en mínimo, se debe parar el proceso. | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. Válvula de desagüe en falla, pérdida del fluido a tratar. | 

## Slide 39
Unidad de Desinfección
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 1 pH < 7,5 Nivel del líquido dentro de los límites. | Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. Válvula de desagüe cerrada, en funcionamiento. Químicos disponibles. | Cantidad ideal de químicos, según estudios en el laboratorio.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 1 pH < 5 , pH > 7,5 Nivel del agua fuera del rango de operación. | Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo, o sin exceso de perdidas en el caso del desagüe. Mantenimiento de la unidad. Químicos limitados o nulos. | Fallas en las cantidades de químicos a añadir.
Falla | Qi  0 | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. Válvula de desagüe en falla, pérdida del fluido a tratar. | 

## Slide 40
CAPÍTULO IV
Implementación

## Slide 41
Implementación
CAPÍTULO IV:

## Slide 42
Propuesta de Gemelo Digital
CAPÍTULO IV:
Unidad de Coagulación
Unidad de Sedimentación
Dosis de coagulante a añadir calculado mediante un modelo continuo.
Modos de operación.
Comportamiento del nivel del tanque y mantenimiento, utilizando Epanet.
Modos de operación.
Interconexión de unidades
Monitoreo de ambas unidades haciendo uso de Matlab y Toolkit Epanet.

## Slide 43
Modelo de Coagulación
CAPÍTULO IV:
Datos
Modelo

## Slide 44
Modelo de Coagulación
CAPÍTULO IV:

## Slide 45
Modelo de Coagulación
CAPÍTULO IV:
Valor de Turbidez de agua entrante
Condiciones de dosificación de coagulante

## Slide 46
Modelo de Sedimentación
CAPÍTULO IV:

## Slide 47
Modelo de Sedimentación
CAPÍTULO IV:
Valor de Caudal de entrada
Altura en el tanque

## Slide 48
Modelo de Sedimentación
CAPÍTULO IV:
Estado de la compuerta de lodos
Estado del tanque

## Slide 49
Emulación del Gemelo Digital
CAPÍTULO IV:
Epanet Matlab Toolkit como herramienta de interconexión.

## Slide 50
Escenario 1
CAPÍTULO IV:

## Slide 51
Escenario 2
CAPÍTULO IV:

## Slide 52
Escenario 3
CAPÍTULO IV:

## Slide 53
Escenario 4
CAPÍTULO IV:

## Slide 54
Escenario 5
CAPÍTULO IV:

## Slide 55
the
end

## Slide 56
Software utilizado
CAPÍTULO IV:
Matlab y el Toolkit de Epanet para Matlab como software de interconexión entre unidades del proceso.

## Slide 57
Software utilizado
CAPÍTULO IV:
La interconexión permite obtener variaciones durante el proceso sin necesidad de correr el programa de nuevo, de esta forma se conoce el comportamiento final de la unidad.
Epanet
Condiciones físicas de planta
Condiciones iniciales de flujo
MATLAB &
Epanet toolkit
Datos del proceso en el instante deseado.
Manejo de datos entre corridas.
Cambios en las condiciones.
Manipulación de elementos en la red según modelo discreto.

## Slide 58
Ciudades Inteligentes
CAPÍTULO II:
Ciudades que visualizan el desarrollo sustentable social y tecnológico, empleando tecnologías de información y comunicación para permitir la interrelación en los sistemas que la conforman.
Una parte clave de las ciudades inteligentes es el continuo aprendizaje y manejo de conocimientos, para generar desarrollo tecnológico que pueda implementarse en procedimientos de innovación.
Vito, 2015

## Slide 59
Sistemas Holónicos
CAPÍTULO II:
Se trata de la cooperación entre distintos holones, unidades autónomas capaces de transformar, transportar y almacenar información y/o productos físicos.

## Slide 60
CAPÍTULO III
Caso de Estudio

## Slide 61
Proceso de Potabilización del Agua
CAPÍTULO III:

## Slide 62
Modelo Formal Híbrido
CAPÍTULO II:
Quality
Quality

## Slide 63
Proceso de Potabilización del Agua
CAPÍTULO III:

## Slide 64
Proceso de Potabilización del Agua
CAPÍTULO III:

## Slide 65
Unidad Planta Potabilizadora
CAPÍTULO II:
Coagulación
Floculación
Sedimentación
Filtración
Desinfección
Unidades Funcionales:

## Slide 66
Unidad de Floculación
CAPÍTULO III:

## Slide 67
Unidad de Sedimentación
CAPÍTULO III:

## Slide 68
Unidad de Filtración
CAPÍTULO III:

## Slide 69
Unidad de Desinfección
CAPÍTULO III:

## Slide 70
Unidad de Coagulación
CAPÍTULO III: